## Slide 1: Команда SNZ
ЗАДАЧА 8 СЕРВИС ГЕНЕРАЦИИ ТРАССЫ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Slide 2: Постановка задачи
Необходимо разработать средство для автоматизированной прокладки канализационного трубопровода в сантехническом модуле.
Основной сценарий использования:
разработчик выполняет разработку канализационного трубопровода в системе трехмерного моделирования, с помощью программы он размечает опорную геометрию внутри модели кабины и запускает процедуру прокладки трубопровода.

## Slide 3: Предлагаемое решение
Команда SNZ представляет в качестве решения поставленной задачи программную библиотеку plumbing-system-router.
Библиотека позволяет на основе графовой модели, полученной на основе геометрии сантехнического модуля, построить минимальное покрывающее дерево, содержащее трассу прокладки трубопровода, и подобрать необходимые материалы.
Для демонстрации возможностей библиотеки plumbing-system-router разработан плагин для CAD-системы NanoCAD.

## Slide 4: Используемые технологии
Библиотека может быть скомпилирована под различные операционные системы. Плагин для CAD-системы совместим с Auto CAD без изменения программного кода.
Платформа:
.NET 6 https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet
Язык программирования:
C#, IDE Visual Studio Community Edition 2022
Использованные библиотеки:
Quick Graph https://www.nuget.org/packages/QuickGraph/
CAD-система:
Nano CAD 23 https://www.nanocad.ru/products/platform/

## Slide 5: Результаты хакатона
Что сделано
основные классы библиотеки
ввод исходных данных в CAD-системе
трассировка трубопровода на основе графовой модели
вывод результатов в текстовом виде
Что не успели сделать
3D-визуализация
сохранение отчета в Excel
администрирование библиотеки фиттингов
Основной результат
предложенная библиотека и демонстрационный плагин показывают возможность решения поставленной задачи алгоритмическим способом

## Slide 6: Как это работает
Пользователь вводит разметку:
отрезки, определяющие границы прокладки трубопровода, размещение стояка и потребителей.
Далее он запускает команду BuildPlumbingSystem Результаты расчета выводятся в текстовом виде в командной строке CAD-системы.

## Slide 7: Команда «SNZ»
Алексей
Левыкин
Капитан
Разработчик C#
t.me/AlexeyLevykin
9222365486
https://levykin.info/
Татьяна
Батурина
Управление проектом
Разработка математического аппарата
t.me/TABaturina
Михаил
Левыкин
Дизайн презентации
Тестирование
Оформление документации
t.me/levmich
Исходный код проекта размещен на Git Hub
plumbing-system-router https://github.com/AlLevykin/plumbing-system-router

## Slide 8: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ